CARBON DISTRIBUTION IN NEWLY FORMED AGGREGATES IN TEPETATES CONDITIONED FOR AGRICULTURE

Distribución de carbono en agregados recientemente formados en tepetates habilitados para la agricultura

### Jorge D. Etchevers B.1, Aurelio Báez P. 1, Claudia Hidalgo M. 1, Juan F. Gallardo2, Sara  Covaleda O.2, Silvia Pajares M. 2, Juliana Padilla C1. y Christian Prat3

1Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México

2IRNASA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Salamanca, España

3 LTHE, Institut de Recherche en Development (IRD), Grenoble, Francia

Abstract

Tepetate is a vernacular Mexican term referring to a hardened layers derived mainly from tuff that can be found in the soil profile or in the surface.  The latter are the consequence of erosion of the topsoil that exposes the hardened layer to the surface.  The tepetates present various degrees of infertility.  The name tepetate has been reserved in the scientific environment to name a hard layer formed from pyroclastic materials (tuff).  They are commonly found in the piedmont of the Trans-Volcanic Belt in Central Mexico (near 30 000 km2).  Tepetates are materials almost completed devoid of carbon in its natural conditions but after habilitation by physical (breaking up), chemical (fertilization) and biological (rotations) means they developed certain potential for carbon sequestration. Answering to the question of where the carbon is being accumulated in the ameliorated tepetates is the main objective of this paper. Simultaneously, the stability in dry and wet conditions was determined.  The tepetates selected for this study were obtained from 93 sites (located near Mexico City) showing a wide range of time elapsed between the incorporation to the production and the present (less than 1 to 100 years) and a wide range of managements. Breaking down the hardened layers of tepetates produces a substratum dominated by fragments of different sizes; practically no aggregates were found in samples corresponding to the very beginning of the process of amelioration.  Fragments were 2 to 3 times harder than aggregates situation used for differentiating them under the microscope.  In samples corresponding to tepetates having near 100 years of cultivation the aggregates made almost 80% of the soil structures. Carbon accumulation in the tepetate fragments was small and did not increase with the cultivation time. The opposite occurred in the aggregates formed along the time.  Carbon accumulation was higher in the smaller size aggregates.  The variation of carbon accumulation with aggregate size followed logarithmic or power model. In a different controlled experiment it was calculated that carbon accumulation after 16 years of the habilitation process and traditional management (mainly maize, low fertilizer inputs, little crop residue left in the field) the total carbon accumulated in the first 20 cm of the soil profile was. 5.56 Mg C ha-1, that is a carbon accumulation rate of approximately 0.35 Mg C ha-1 yr-1.  In contrast, the carbon accumulated in 4-year  old  recovered tepetate,  but  under  "organic"  management  (farm  yard manure addition,

Nota: Este trabajo es una condensación de trabajos realizados por los autores sobre del tema que ya se encuentran publicados o han sido presentados en diversos foros.

residues left on the field, without inorganic fertilizer addition) reached a carbon accumulation rate of  0.63  Mg C ha-1 yr-1 in the first 20 cm of the soil profile.  We concluded that the tepetates have a relative high potential to store carbon, but "organic" management yielded higher accumulation than the traditional management.  Carbon accumulation begins as soon as the tepetate is broken up and a crop established and continues for a period of near 20 years after which the carbon accumulation rate seems to decline.

Resumen

Tepetate es un término vernáculo mexicano que se refiere a un tipo de suelo que contiene capas endurecidas en su perfil o en la superficie con diferentes grados de fertilidad.  Estas últimas son consecuencia de la remoción del suelo superficial por la erosión hídrica.  En el ámbito científico el nombre tepetate se reserva exclusivamente a las capas duras derivadas de material piroclásticos (tobas).  Estas capas se encuentran en muchos lugares de México, y son particularmente abundantes en el piedemonte del Eje Neovolcánico Transversal (aproximadamente 30 000 km2). Los tepetates en su condición natural son materiales con casi nada de carbono.  Sin embargo, después de que son habilitados para ser incorporados a la producción. La habilitación consiste en la roturación de la capa dura, para mejorar las propiedades físicas; en la adición de fertilizantes orgánicos e inorgánicos para mejorar la fertilidad química; y una adecuada selección de rotaciones de cultivos, que contribuya a mejorar la fertilidad biológica de la capa roturada. El objetivo de este trabajo es responder a la pregunta ¿dónde se acumula el carbono en los tepetates habilitados? y conocer más acerca de la estabilidad del material rehabilitado tanto en húmedo como en seco. El diseño experimental consistió en muestrear 93 sitios (localizados cerca de la Cuidad de México) los que habían sido identificados en un trabajo previo por haber sido habilitados para uso agrícola en un periodo comprendido entre menos de 1 año y hasta cerca de 100 años, y que habían sido sometidos a diversos manejos.  La roturación de la capa dura de tepetate genera un sustrato conformado por fragmentos de diferentes tamaños, donde la presencia de agregados es escasa o nula. Los fragmentos fueron diferenciados por su dureza bajo un microscopio.  Ésta resultó ser de 2 a 3 veces mayor en los fragmentos que en los agregados.  En las muestras correspondientes a tepetates con cerca de 100 años de cultivo, cerca del 80% de las unidades estructurales fueron agregados, en contraste con el caso anterior.  El carbono presente en los fragmentos fue más bajo que el presente en los agregados y no aumentó con el tiempo dedicado al cultivo.  Lo contrario a esto último se observó en los agregados.  La acumulación de carbono en los agregados fue mayor en los de menor tamaño. En un experimento distinto al anterior se midió la cantidad de carbono que se acumuló en un tepetate habilitado después de 16 años de cultivo, cuando fue manejado con el sistema tradicional de los productores (principalmente maíz, con baja adición de fertilizantes y prácticamente sin dejar residuos aéreos en la superficie).  Esta alcanzó a 5.56 Mg C ha-1 en los primeros  20 cm del perfil, es decir una tasa de acumulación de carbono de aproximadamente 0.35 Mg C ha-1 año-1. En contraste, el carbono acumulado en parcelas que habían sido habilitadas y cultivadas por sólo 4 años pero con un manejo llamado "orgánico" (adición de estiércol vacuno, con residuos del cultivo anterior que permanecieron en la superficie, sin adición de ningún fertilizante inorgánico) tuvo una tasa de acumulación de 0.63 Mg C ha-1 año-1 en la capa de los primeros 20 cm del perfil. En los tepetates cultivados de la cuenca del río Texcoco, la clase IX, donde se encontró la mayor acumulación de C, éste elemento alcanzó hasta 88 Mg C ha-1 año-1. Se concluyó que los tepetates tiene un potencial, relativamente alto para secuestrar carbono y que el manejo "orgánico" resulta en mayores tasas de acumulación que el manejo tradicional. La acumulación de carbono comienza inmediatamente después de la habilitación y cultivo y continúa a tasas elevadas por cerca de 20 años, pero después de ese periodo comienza una declinación de esas.

### INTRODUCCION

Los tepetates habilitados para la actividad agrícola muestran, inmediatamente después de su roturación, fragmentos de diversos tamaños, pero ausencia total de agregados.  Dichos fragmentos carecen de carbono o tienen muy poco. Con los años de cultivo los tepetates habilitados comienzan a presentar agregados y a acumular carbono como consecuencia de las sustancias orgánicas cementantes que se generan como producto de la descomposición de los residuos orgánicos del cultivo que permanecen en la superficie, de las raíces soterradas en el sustrato y, en general, por la actividad productiva.  Los agregados que se van formando contienen carbono, pero se desconoce su distribución del mismo entre los fragmentos y los agregados, así como en los fragmentos en función de su tamaño. El antecedente es de importancia si se considera que los tepetates tienen potencial para secuestrar carbono y la escasez de información que existe sobre estos materiales pedogénicos.

La expresión tepetate es un término vernacular mexicano que se refiere a casi todo tipo de tierras que presentan capas endurecidas por procesos geológicos y pedológicos, derivados principalmente de tobas (Etchevers et al., 2003; Miehlich, 1992; Quantin et al., 1993).  Las capas endurecidas pueden encontrarse enterradas en el perfil de suelo o en la superficie.  En este último caso los tepetates afloran a la superficie como consecuencia de la erosión del suelo superficial.  Se ha propuesto clasificar los tepetates en dos tipos, los del tipo duripán y los del tipo fragipán (Etchevers et al., 2003). Desde un punto de vista científico el término tepetate se reserva para denominar exclusivamente a la capa endurecida formada a partir del material piroclástico (toba) y no a los suelos endurecidos. Ambos tipos de tepetates se encuentran ampliamente distribuidos en el Eje Neovolcánico Mexicano en la zona central del país y ocupan una superficie aproximada de 30 000 km2  (Peña y Zebroski, 1992, 1993; Zebrowski, 1992).  Los tepetates de interés para el presente estudio son los del tipo fragipán, susceptibles de ser habilitados para la agricultura, mediante prácticas de roturación, fertilización y manejo agronómico.

Las áreas con mayor incidencia de tepetates en el Eje Neovolcánico Mexicano se encuentran densamente pobladas. En estas zonas existe una apremiante necesidad por tierras de cultivo, razón que ha motivado que pequeños productores que practican la agricultura de subsistencia, hayan convertido los tepetates aflorados del tipo fragipán en tierras de labor (Hernández, 1987).

Los tepetates del tipo fragipán pueden incorporase a la agricultura mediante roturación y prácticas agrícolas adecuadas (Báez et al., 1997; Prat y Báez, 1998; Navarro, 1992; Navarro y Flores, 1997), pero el contenido de N y P es bajo, y paralelamente presentan algunas características físicas indeseables (Etchevers et al., 1992). En su estado natural los tepetates poseen baja aireación e infiltración de agua, y porosidad y distribución de poros que no es adecuada para que se establezcan especies vegetales. Sin embargo, los problemas nutrimentales pueden ser corregidos en el corto plazo mediante la adición de abonos químicos y orgánicos. Sin embargo, el mejoramiento de la estructura física del sustrato requiere de un periodo más largo y de prácticas culturales adecuadas.

Los tepetates recién roturados con maquinaria pesada presentan abundantes poros grandes (> 120 μm) y grietas, pero la proporción de poros pequeños y medianos (0.2 a 10 μm), principales responsables del almacenamiento de agua aprovechable para los cultivos, es escasa. Los primeros pueden reducirse compactando ligeramente el material después de su roturación (Werner, 1992). Con dicha práctica se puede generar una porosidad total de aproximadamente 50%, distribuida en: 20% de poros gruesos, 20% de poros medianos y 10% de poros finos. Sin embargo, las lluvias intensas provocan formación de costras superficiales y sellado de los poros, lo que reduce la infiltración de agua y la aireación (Lauffer et al. 1997), afectando la emergencia de las semillas pequeñas (cebada, trigo, veza, etc), retrasando la emergencia de las semillas más grandes (maíz, frijol, haba, ayocote etc.) y favoreciendo la erosión y la escorrentía. El sellado de los poros es consecuencia, principalmente, de escasez de agregados y de carbono que provoca debilidad de la estructura del material (Angers y Mehuis, 1989; Beare et al., 1994; Elliot, 1986).

La formación de agregados estables está relacionada con el mejoramiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los tepetates y dicho mejoramiento con la captura de carbono. La agregación es el resultado de la unión de las fracciones mineral (presentes en los fragmentos) y orgánica del suelo, por la acción de agentes cementantes orgánico (polímeros naturales, bacterias, hongos), así como inorgánicos (arcillas, carbonatos y sílice) (Tisdall y Oades, 1982). Los agregados, con sus distintos tamaños, formas, porosidad, resistencia mecánica y resistencia al agua conforman la estructura del suelo (Kaúrichev, 1984). Como el tepetate recién roturado carece de agregados y su contenido de C es muy bajo, pero el carbono se acumula con el tiempo de cultivo (Báez et al., 1997), el estudio de la evolución de los agregados y la acumulación de carbono en esas estructuras, contribuiría a un mejor entendimiento de los mecanismos responsables de tales procesos y explicar el potencial de captura de carbono.

El objetivo del presente estudio fue evaluar la formación de agregados y la distribución del carbono en fracciones (agregados y fragmentos) de distinto tamaño, en tepetates con periodos de incorporación al cultivo que van de 0 a aproximadamente 100 años y que han sido sometidos a diferentes manejos.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en 93 sitios con tepetates cultivados entre menos de 1 año hasta aproximadamente 100 años (Báez et al., 2002), colectados en la ladera noroccidental de la Sierra Nevada, Estado de México, ( 980 45' y 980 50' de LO y 190 27' y 190 32' de LN,. entre 2300 y 2900 msnm. Esta región presenta un régimen de humedad ústico a údico, con precipitación de 600 a 900 mm por año, concentrada principalmente en verano.

La parcelas poseían un amplio intervalo de variación de tiempo de cultivo y sistema de manejo determinado con base a una encuesta conducida en el lugar (Báez et al., 2002). Las muestras compuestas para la evaluación de los agregados y fragmentos estuvieron constituidas por cinco submuestras de 8000 cm-3 cada una. Las muestras se secaron al aire.

Los sistemas de manejo fueron agrupados por similitud con base en el tiempo transcurrido desde su habilitación, la erosión, el manejo, el tipo de rotación, el tipo de labranza y la adición de residuos en nueve clases arbitrarias (Cuadro 1).

Cuadro 1.  Clases de sistemas de manejo en las que se agruparon las parcelas experimentales.

| Clases | Parcelas de tepetate | Descripción |
| --- | --- | --- |
| I | Recién roturadas | Roturadas con maquinaría pesada, pero se tomaron muestras antes que de fueran cultivadas por primera vez. |
| II | Erosión fuerte | Sin obras de conservación de suelo y muy deterioradas. Fue muy evidente la presencia de canalillos y cárcavas. |
| III | Monocultivo | Únicamente han sido cultivadas con maíz (Zea mays L.), trigo (Triticum vulgare L.) y/o cebada (Hordeum vulgare L.), y se retiran los rastrojos. |
| IV | Leguminosas o poco estiércol | Se han cultivado gramíneas y leguminosas en asociación o por rotación, y ocasionalmente se agrego estiércol de vacuno. También maíz (Zea mays L.) monocultivos de gramíneas, pero con adición irregular de abonos orgánicos. Se retiran los rastrojos. |
| V | Labranza cero | Parcelas cultivadas con agapando (Agapanthus africanus Hoffmans), nopal (Opuntia spp) y maguey (Agave spp). Nunca ha sido removido el suelo. |
| VI | Leguminosas y mucho estiércol | Se han cultivado gramíneas y leguminosas en asociación o por rotación, y frecuentemente se agrego estiércol de vacuno. Se retiran los rastrojos. |
| VII | Invernadero | Parcelas tratadas como cama invernadero, donde se cultivan plantas de ornato, se incorporan abonos orgánicos y se utiliza el riego. |
| VIII | Labranza cero, estiércol y riego | Parcelas cultivadas con agapando (Agapanthus africanus Hoffmans), ciruelo (Prunus domestica L.), peral (Pyrus communis L.) y plantas medicinales. Se agrega ocasionalmente estiércol de vacuno y se utiliza el riego. |
| IX | Invernadero con manejo intensivo | Igual que la clase VII, pero además se incorporó madera podrida molida al suelo como abono orgánico, y su uso fue más intensivo. |

Las muestras se tamizaron (en seco) para obtener 13 fracciones fracciones (agregados y fragmentos) de diferentes tamaño: <50.8-31.7>, <31.7-22.2>, <22.2-11.5>, <11.5-6.35>, <6.35-4.76>, <4.76-3.36>, <3.36-2.00>, <2.00-1.00>, <1.00-0.46>, <0.46-0.25>, <0.25-0.10>, <0.10-0.05> y < 0.05 mm. A cada fracción se le determinó la concentración de C mediante combustión seca (Shimadzu, modelo TOC-5050A. También se midió la proporción de agregados y fragmentos presentes en las siguientes fracciones: >50.3 mm, <50.3-22.2> mm, <22.2-11.3> mm, <11.3-6.30> mm, <6.30-4.25> mm, y <4.25-3.36> mm. La diferenciación entre fragmentos y agregados se hizo visualmente y de acuerdo a la  dureza de las mismas, que se midió con un penetrómetro manual. Se analizó la relación existente entre las clases de manejo agronómico, los agregados y fragmentos y el carbono. Por último se evaluó la producción de agregados a lo largo de los años de cultivo.

En un segundo experimento (Pajares et al., 2006) ubicado en Tlalpan (Tlaxcala, México, 19º 20' de LN y 98º 20' de LO) se colectaron muestras de suelo en parcelas roturadas y cultivadas desde hace 16 años (1993-96 cultivadas con propósitos de investigación, Fechter et al., 1997) y entre 1997 y 2001 manejadas en forma tradicional por el productor con rotación trigo-cebada-maíz y luego maíz continuo). En los últimos 4 años (2002-2005) estos terrenos fueron vueltos a manejar experimentalmente y sometidos a tres diferentes manejos: Tradicional (Tt), tradicional mejorado (Tm) y orgánico (To). Cada tratamiento se repitió dos veces.  El primer año fueron sembrados con habas (Vicia faba), el segundo con avena (Avena strigosa) asociada con veza (Vicia villosa), el tercero con maíz (Zea  mays) asociado con frijol (Phaseolus vulgaris) y el último año con trigo (Triticum aestivum L.). En el 2002 se roturaron dos parcelas cercanas a las anteriores. La primera se manejó con el sistema tradicional (RC) y, la segunda, con el sistema orgánico (RO). Los cultivos establecidos son los descritos en la Tabla 2.

Tabla 2. Tratamientos establecidos y manejos agronómicos en las parcelas de tepetates cultivados en Tlaxcala (2002-2005).

| Parcela | Manejo | Dosis de fertilización (NPK) | Ciclo agrícola |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Agrícola | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| A | Tm | 60-100-34 | 23-60-00 | 90-40-00 | 82-23-00 | H+V | A+V | M+F | Tr |
| B | Tt | 23-00-00 | 23-00-00 | 80-00-00 | 62-23-00 | H | A | M+F | Tr |
| C | Tm | 60-100-34 | 23-60-00 | 90-40-00 | 82-23-00 | H+V | A+V | M+F | Tr |
| D | To | 17 t/ha (EF) | 15t/ha (EF) | 1.87 t/ha (ES) | 2.9t/ha (EF) | H+V+BV | A+V | M+F | Tr |
| E | Tt | 23-00-00 | 23-00-00 | 81-00-00 | 62-23-00 | H | A | M+F | Tr |
| F | To | 17 Mg/ha (EF) | 15t/ha (EF) | 2.96 t/ha (ES) | 3.0t/ha (EF) | H+V+BV | A+V | M+F | Tr |
| RCa | Tt | 23-46-00 | 23-00-00 | 81-00-00 | 62-23-00 | H | A | M+F | Tr |
| RCb | Tt | 23-46-00 | 23-00-00 | 81-00-00 | 62-23-00 | H | A | M+F | Tr |
| ROa | To | 21 Mg/ha (EF) | 15t/ha (EF) | 2.62 t/ha (ES) | 4.2 t/ha (EF) | H+V+BV | A+V | M+F | Tr |
| ROb | To | 21 Mg/ha (EF) | 15t/ha (EF) | 2.62 t/ha (ES) | 4.2 t/ha (EF) | H+V+BV | A+V | M+F | Tr |

A: avena (Avena strigosa), BV: barrera viva, ES: estiércol seco, EF: estiércol fresco, H: haba (Vicia faba), M: maíz (Zea mais), F: frijol (Phaseolus vulgaris), V: veza (Vicia villosa), Tr: trigo (Triticum aestivum L.), To: orgánico,  Tt: tradicional, Tm: Tradicional mejorado, RC: Recién roturado con Tt y RO: Recién roturado con To

Se colectaron muestras compuestas (10 muestras simples/muestra compuesta) de las profundidades 0-10 y de 10-20 cm. Las muestras de suelo fueron secadas al aire y tamizados por malla 2 mm, antes de determinarles el carbono orgánico del suelo (COS) por combustión seca como se indica más arriba, y después de extraerles manualmente la materia orgánica macroscópica (MOM).

Los resultados de este segundo experimento se sometieron a un análisis de varianza bifactorial (p <0.05) según tipo de manejo y año, para cada nivel de profundidad. Con el propósito de observar los cambios provocados en los tepetates a medio plazo por el cultivo agrícola se compararon los resultados (medias) de las parcelas recién roturadas con los respectivos resultados de las muestras provenientes de las parcelas más antiguas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Producción de agregados y tiempo de cultivo

Los separados > 3.36 mm en las muestras de tepetates recién roturados estaban constituidos casi en 100 % por fragmentos y no había agregados. Los separados de menor tamaño no fueron medidos. Después de 100 años esta última fracción contenía cerca de 80% por agregados en el tratamiento con labranza convencional, pero con uso frecuente de uso de leguminosas y aplicación regular de abonos orgánicos (Figura 1). La cantidad de agregados aumentó relativamente rápido durante los primeros 5 años de cultivo, pero luego la tasa de incremento se hizo más lenta. Los fragmentos, por su parte, disminuyeron de una manera inversa al aumento de agregados.

Figura 1. Evolución de agregados (a) y fragmentos (b) mayores de 3.36 mm a través del tiempo en tepetates cultivados.

La residuos de raíces, la penetración del agua y del aire provocan un aumento en la actividad biológica (Álvarez et al., 2000), que genera exudados radicales, excretas, secreciones actúan como agentes cementantes orgánicos de las partículas del suelo y forman agregados (Oades y Waters, 1991). La velocidad de formación de éstos está mediada por la temperatura y humedad. Las labores agrícolas asociadas a la labranza convencional (barbecho, rastreo, aporque) tienen un impacto destructivo sobre los agregados que se forman, pro eso existe un menor número de estos en los manejos convencionales.

Distribución del C por tamaño partícula

El porcentaje de C en las partículas de diferentes tamaños (agregados y fragmentos sin separar) fue mayor a medida que disminuía el tamaño de partícula y la tendencia fue la misma independientemente del  manejo agronómico (Figura 2).

Las diferencias en el porcentaje de C de las partículas con tamaño mayor (>10 mm) entre los sistemas agrícolas, fueron más pequeñas, pero a medida que el tamaño de partícula (<10 mm) era menor, estas diferencias aumentaron. El aumento del porcentaje de C fue mayor a partir de los diámetros de partículas inferiores a 3 o 4 mm, pero la máxima acumulación ocurrió en las fracciones <0.25 mm.

El manejo agronómico tuvo un efecto notorio en el grado de acumulación de C. mismo que fue diferente en cada sistema de cultivo. El tepetate recién roturado presentó solamente trazas de C, en tanto que el manejo de este sustrato en invernadero, alcanzó hasta 4.5% de C en las partículas más finas.

Figura 1. Carbono orgánico y diámetro medio de partícula en distintos sistemas agrícolas en tepetates cultivados.

Acumulación de carbono en fragmentos y agregados

En la Figura 2 se observa una clara diferencia entre el porcentaje de C presente en los fragmentos y agregados que tenían un diámetro de <50.3-22.2> mm, <22.2-11.3> mm, <11.3-6.30> mm, <6.30-4.25> mm, y <4.25-3.36> mm. y <3.36-2.00> mm.

El tepetate recién roturado contenía sólo fragmentos de tepetate y prácticamente no se observó carbono en ellos. En general, los fragmentos mostraron menor porcentaje de C que los agregados. Cuando se compara el porcentaje de C en función del tamaño se observa que el primero es mayor a medida que la partícula es de menor diámetro.  Esta tendencia fue la misma tanto tanto fragmentos como en agregados. La diferencia para un mismo tamaño de fracción (fragmento o agregado) dependió del manejo agronómico. En el monocultivo de cereales ésta fue muy baja, mientras que en el manejo con cama invernadero, los agregados acumularon tres veces más carbono que los agregados. La tendencia de acumulación tuvo un comportamiento muy consistente. Esto confirma que el C tiende a acumularse mayormente en los agregados. Los agregados  acumularon de 1 a 3 veces más cantidad de carbono y fueron menos duros que los fragmentos.

Figura 2. Acumulación de C total en fragmentos y agregados en seis tamaños diferentes de partícula.

El porcentaje de C en fragmentos y agregados, según la clase de manejo agronómico, se muestra en la Figura 3. Los sistemas que recibieron abono orgánico, se cultivaron con leguminosas, sin labranza (labranza cero) o eran camas de invernadero, tuvieron mayor concentración de carbono, especialmente en los agregados. Este comportamiento ha sido explicado por Báez et al. (2002) para el caso de los tepetates.

Si se comparan los resultados obtenidos con suelos de referencia (datos no mostrados) se puede inferir que los tepetates cultivados tienen potencial para capturar de carbono, después de habilitados y cultivados.

Efecto del manejo en la distribución del carbono

En el tepetate recién roturado que estaba constituido por agregados, solamente se encontraron trazas de C en los fragmentos, pero en los tepetates cultivados se observó que este elemento era más elevado y se encontraba mayormente en los agregados. El C acumulado en éstos dependió del tiempo del cultivo y el manejo agronómico de cada caso en particular: fue muy escaso en los sistemas agrícolas con monocultivo de cereales y aumentó donde se incorporaban regularmente abonos orgánicos. La labranza cero presentó una mayor eficiencia en acumulación de C y fue semejante a la encontrada en el sistema agrícola con más de 100 años de cultivo e incorporación regular de estiércol. En los sistemas agrícolas con labranza convencional (barbecho, rastreo, surcado y aporque) se favorece la oxidación de C y las pérdidas de éste en forma de CO2, mientras que en la cero labranza, la materia orgánica que queda en la superficie del suelo reduce la evaporación, la temperatura y el intercambio de gases que interviene en la oxidación biológica de ésta (Reicosky y Lindstrom, 1993).

Figura 3. Porcentaje de carbono orgánico en fragmentos y agregados de tepetates cultivados en función del manejo agronómico.

Efecto del manejo en la acumulación de carbono del suelo (COS)

Después de 4 años de cultivo en el experimento de Tlalpan se apreció un aumento significativo del COS en el To (3.4 a 4.0 mg g-1), situación que se explica por la mineralización de los restos orgánicos añadidos e incorporados al suelo y a un aumento de la temperatura del suelo, que generalmente ocurre cuándo se maneja una cobertura (Álvarez et al., 2000).  Por último, si consideramos que la densidad aparente (Da) de los tepetates sin cultivar es aproximadamente 1.30 Mg m-3 y de los tepetates cultivados de 1.14 Mg m-3 (Peña y Zebrowski, 1992), se tiene que en 16 años con Tt (1989 a 2005) se secuestró un total de 5.56 Mg C ha-1 en los primeros -20 cm del suelo (2.84 Mg C ha-1  entre 0-10 cm y 2.72 Mg C ha-1 entre 10-20 cm), a una tasa de casi 0.35 Mg C ha-1 año-1. Por otro lado, en el tratamiento To pero con sólo 4 años de cultivo después de su habilitación (2002 a 2005) se secuestró 2.51 Mg C m-3 (es decir, 0.63 Mg C ha-1 a-1) en los primeros -20 cm de profundidad.  El el Tt el C secuestrado fue de sólo 0.80 Mg C m-3 (0.2 Mg C ha-1 a-1), por lo que con se concluye que con el manejo To se secuestró 3.14 veces más C que con el Tt.

Como consecuencia de la roturación de los tepetates (RC) y la adición de fertilizantes orgánicos (RO), se produjo un aumento significativo de la acumulación de MOS que ocasionó un incremento de la actividad biológica  (Álvarez et al., 2000). Como RC casi no contiene COS y éste se acumula con los años de cultivo, estos materiales tiene un alto potencial para la captura de C. Por tanto, este hecho hace de los tepetates (RO) un importante recurso de captura de C. Valores similares de secuestro de C a los anteriores han sido reportados en estos sustratos por Báez et al. (2002).  Teniendo en cuenta que la extensión de los tepetates en el Eje Neovolcánico central de México es de 30,700 km2 (Peña y Zebrowski, 1993), si se rehabilitaran el 50 % de ellos mediante una agricultura orgánica (RO) se conseguiría una captura de más de 9600 Mg C ha-1 a-1.

Conclusiones

1.- Los tepetates recién habilitados están constituidos enteramente por fragmentos de diferentes tamaños y carecen de agregados.

2.-. La proporción de agregados aumenta conforme transcurren los años de cultivo, constituyendo cerca de 80 % de los separados después de casi 100 años.

3.- Los agregados llegan a contener hasta 3 veces más carbono orgánico que los fragmentos y es mayor mientras mayor es el tiempo de cultivo.

4.- La acumulación de carbono orgánico es mayor mientras menor es el tamaño de las partículas.

5.- Los tepetates tienen capacidad para secuestrar carbono, pero la cantidad que secuestran es función del manejo que se le dé. El manejo "orgánico" resultó en tasas de acumulación temprana (primeros 4 años) en los primeros 20 cm de profundidad, mayores (0.63 Mg C ha-1 año-1) que el manejo de tradicional que hacen los productores (0.2 Mg C ha-1 año-1). En el largo plazo (16 años), la tasa de acumulación de carbono orgánico en el manejo  tradicional alcanzó a 0.35 Mg C ha-1 año-1.

6.- En los tepetates cultivados de la cuenca del río Texcoco, la clase IX (manejo en invernadero), donde se encontró la mayor acumulación de C, éste elemento alcanzó hasta 88 Mg C ha-1 año-1.

Literatura Citada

Álvarez D., J., R. Ferrera-Cerrato. y J. D. Etchevers B. 2000. Actividad microbiana  en tepetates con incorporación de residuos orgánicos  Agrociencia 34: 523-532.

Angers, D. and R. Mehuis, G. 1989. Effects of cropping on carbohydrate content and water stable aggregation of a clay soil. Canadian Journal of Soil Science 69:373-380.

Báez, A., E. Ascencio, C. Prat y A. Márquez, 1997. Análisis del comportamiento de cultivos en tepetate t3 incorporado a la agricultura de temporal, Texcoco, México. In: Tercer Simposio Internacional: Suelos Volcánicos y Endurecidos. Zebrowski, C., Quantin, P y Trujillo, G. (eds.). ORSTOM. Quito, Ecuador. pp: 296-310.

Báez, P. A., J. Etchevers, C. Hidalgo, C. Prat, V. Ordaz y R. Núñez. 2002. C orgánico en tepetates cultivados de México. Agrociencia. 36:643-653.

Beare M., H., F. Heldrix and C. Coleman. 1994. Water-stable aggregates and organic matter fractions in conventional and no tillage soil. Soil Science Society of America Journal 58:777-786.

Elliot, E T. 1986. Aggregates structure and carbon, nitrogen, and phosphorus in native and cultivated.  Soil Science Society of America Journal 50:627-633.

Etchevers, J. D., C. Hidalgo, C. Prat and P. Quantin. 2003. Tepetates of Mexico. Encyclopedia of soil science. Dekker, M. (ed.). New York, USA. pp. 1-4.

Fechter-Escamilla, U., A. Vera y G. Werner. 1997. Erosión hídrica en un suelo volcánico endurecido (tepetate t3) en el bloque de Tlaxcala, México. En: Tercer Simposio Internacional: Suelos Volcánicos Endurecidos. Zebrowski, C., Quantin, P. y Trujillo, G. (eds.). ORSTOM, Quito, Ecuador. Pp: 351-358.

Hernández X., E. 1987. Etnobotanica de Tlaxcala. In:  Uso y manejo de los tepetates para el desarrollo rural. Ruiz F., F. (ed.). Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo, Estado de México. pp: 1-8.

Kaúrichev I., S. 1984. Prácticas de edafología. Editorial Mir. Moscú, Rusia. pp: 79-85.

Lauffer, M., Y. Leroux, C. Prat y J. L. Janeau. 1997. Organización superficial de los tepetates cultivados, Texcoco (México). In: Tercer Simposio Internacional: Suelos Volcánicos y Endurecidos. Zebrowski, C., Quantin, P y Trujillo, G. (eds.). ORSTOM. Quito, Ecuador. pp. 443-456.

Miehlich, G. 1992. Formation and propierties of tepetate in the central highlands of Mexico. Terra 10: 136-144.

Navarro G., H. 1992. Análisis agronómico comparativo en tepetates. Terra 10 (Número especial). 454-459.

Navarro G., H y D. Flores S. 1997. Manejo agronómico diferencial de la asociación maíz-haba en tepetate de quinto año de uso agrícola. In: Tercer Simposio Internacional: Suelos Volcánicos y Endurecidos. Zebrowski, C., Quantin, P y Trujillo, G. (eds.). ORSTOM. Quito, Ecuador. pp:.287-295.

Pajares, S., S. Covaleda, J. F. Gallardo, J. Padilla y J. D. Etchevers.  2006. Cambio de propiedades físicoquímicas y químicas de los tepetates producidos en corto y mediano plazo por el cultivo.  En este volumen

Peña, D. y C. Zebrowski. 1992. Caracterización física y mineralógica de los tepetates de la vertiente occidental de la Sierra Nevada. Terra 10 (número especial): 156-163.

Peña, D. y C. Zebrowski. 1993. Estudio de los suelos volcánicos endurecidos de las cuencas de México y Tlaxcala. Informe del Mapa Morfopedológico de la Vertiente Occidental de la Sierra Nevada. Anexo 2: Descripción de perfiles. Contrato CCE/ORSTOM nº 0212. pp: 1-16.

Prat, C. y A. Báez. 1998. Condiciones de habilitación agrícola de una toba volcánica endurecida  (tepetate ) en México. In: 16 Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo. Registro científico  no. 2547, simposio no. 38 (CD-ROM). Montpellier, Francia.

Oades, J. M., and G. A. Waters, 1991 Aggregates hierarchy in soil. Australian Journal Soil Research  29:815-828.

Quantin, P., A. Arias, J. Etchevers, R. Ferrera, K. Olechko, H. Navarro, G. Werner y C. Zebrowski, 1993. Tepetates de México: Caracterización y Habilitación para la Agricultura. Terra 11: 11-13.

Reicosky, D. and Lindstrom, M. 1993. Effect of fall tillage on short term carbon dioxide flux from soil. Agronomy Journal 85:1237-1243.

Tisdall, J. and Oades J. 1982. Organic matter and water-stable aggregates. Journal of  Soil Science 33:141-163.

Werner, G. 1992. Suelos volcánicos endurecidos (tepetates) en el estado de Tlaxcala: Distribución, rehabilitación, manejo y conservación. Terra 10 (Número especial): 318-331.

Zebrowski, C. 1992. Los suelos volcánicos endurecidos en América Latina. Terra 10:15-23.

# Text boxes

b

a